ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Васильевского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Октябрьского муниципального района и  администрацией Васильевского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Октябрьского муниципального района, утвержденной  решением Октябрьской районной Думы от 30.03.2012г. №34-4/192;

- программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского  муниципального района на 2011-2014г.г., утвержденной решением Октябрьской районной Думы;

- ранее разработанного проекта планировки села Васильевка.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Октябрьского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Васильевского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Васильевского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения, карта функциональных зон села Васильевка Октябрьского муниципального района Волгоградской области »

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Васильевского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 2 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории села Васильевка».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Васильевское  сельское поселение граничит со Светлоярским муниципальным  районом, Шелестовским, Ковалевским сельскими поселениями и Калачевским муниципальным районом.

Поселение занимает территорию площадью 19210,0 га. на которой проживает 623 человека (по состоянию на 01.01.2010г.).

Село Васильевка  находится в 24,0 км  севернее от р.п.Октябрьский - центра муниципального района,  в 110 км от Волгограда.

Автомобильной дороги с твердым покрытием в направлении районного центра нет.

1.2.      Образование

Васильевское сельское поселение Октябрьского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Октябрьского района и муниципальных образований в его составе" № 968-ОД от 15 декабря 2004 года.

В состав Васильевского сельского поселения входят село Васильевка и Капкинка, с административным центром – село Васильевка. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту село Васильевка.

  - Природно-климатические условия

Климат Октябрьского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура  воздуха  23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса.  В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра  северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

- Климатическая зона - III-в ;

- Средняя температура наиболее холодных суток - -300С;

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -250С;

- Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,2 м;

- Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Годовое количество осадков составляет 385-425мм.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

  - Оценка инженерно-геологических условий

Территория  Октябрьского района представлена:

Геологическое строение

В геологическом строении территории участвуют отложения девонской, каменноугольной, пермской, триасовой, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. На дневную поверхность выходят породы, начиная с Киевской свиты палеогена.

Девонские отложения представлены аргиллитами и известняками, общей мощностью до 950 м.

Каменноугольные отложения представлены мергелями, известняками и глинами, алевролитами и песчаниками. Общая мощность до 1660 м.

Триасовая система представлена песчаниками, песками и глинами общей мощностью до 350 м.

На размытой поверхности триасовых отложений залегают меловые породы, которые представлены алевритистыми слюдистыми глинами с прослоями алевролитов, песчаников, кварцево-глауконитовыми песками, толщей плотного писчего мела, мелоподобными мергелями, известковистыми опоками, опоковидными глинами, опоками общей мощностью до 400 м.

Юрские отложения на территории отсутствуют.

Палеогеновая система сложена кварцево-глауконитовыми песками, алевритами и алевролитами, опоковидными глинистыми песчаниками, опоками, глинами и мергелями. Общая мощность системы до 320 м.

Неогеновая система представлена песками и глинами, общей мощностью до 140 м.

Четвертичная система сложена лессовидными суглинками, покрывающими водоразделы, их склоны и речные террасы и аллювиальными отложениями, слагающими террасы речных долин и балок.

Мощность лессовидных суглинков до 47-67 м., делювиальных суглинков от 5,0 до 42 м.

Гидрогеологические условия

Территория Октябрьского района расположена в зоне развития Ергенинского бассейна. Основным водоносным горизонтом для преобладающей части территории бассейна является неоген-четвертичный, содержащий подземные воды удовлетворительного качества. Пресные и слабосолоноватые воды известны также в палеогеновых и альбсеноманских осадках на северо-западе района.

Неоген-четвертичный водоносный горизонт приурочен к осадкам речной долины, выполненной преимущественно грубозернистым песком с подчиненными прослоями глин и суглинков. Эффективная мощность горизонта изменяется от 10-20 м., до 40-45 м. Водоупором для грунтовых вод служат глины верхнего мела и палеоген. Поток грунтовых вод направлен в сторону Цимлянского водохранилища, с которым он имеет тесную гидравлическую связь. Воды преимущественно минерализованы (1-З г/л) – сульфатного, сульфатно-хлоридного и хлоридного состава. Реже встречаются пресные и минерализованные (более 3 г/л) воды. Дебит эксплуатационных скважин достигает 30-40 л/с.

Основной водоносный горизонт приурочен к пескам Ергенинской свиты, распространенным почти повсеместно. Мощность водоносного горизонта изменяется от 5-10 м. на севере, до 30 м. на юге. Воды преимущественно безнапорные, пестрой минерализации и химического состава. Преобладают сульфатные, хлоридные и хлоридно-сульфатные воды с минерализацией 0,3-3,0, иногда до 4 г/л. Горизонт является основным источником водоснабжения животноводческих ферм и населенных пунктов на территории района. Эксплуатируется он многочисленными скважинами с дебитом от 5 до 48 л/с.

Альб-сеноманский водоносный горизонт распространен повсеместно и вскрывается многочисленными скважинами на глубинах от 150-180 м на севере, до 250-500 м. на юге. От неоген-четвертичного он отделен мощной толщей глинистых и мергелистых водоупорных пород. Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками с редкими прослоями глин и алевритов. Эффективная мощность горизонта колеблется в пределах 23-80 м. Напор подземных вод над кровлей увеличивается в южном и восточном направлениях от 130 до 300 м и более. Воды в основном хлоридно-натриевого состава с минерализацией 1,4-3 г/л, но иногда до 8 г/л. Эксплуатация скважин идет с дебитом 3-16 л/с.

На основании вышесказанного можно сделать выводы, что на территории района развиты подземные воды с минерализацией, не удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Тем не менее, эти воды подходят для водоснабжения животноводческих ферм.

В настоящее время санитарная очистка села осуществляется не планово. Мусор вывозится на площадку для временного размещения и хранения твердых бытовых отходов. В настоящее время площадка для временного размещения и хранения твердых бытовых отходов эксплуатируется без наличия сети наблюдательных скважин. По периметру имеется частичная обваловка. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 500 м.

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория поселения располагается на среднерусской возвышенности.  Рельеф сравнительно равнинный, изрезан балками. С колебанием отметок около 2,0 м. Водные ресурсы представлены извилистой речкой Мышкова проходящей через все поселение.

#### Растительность

#### Рассматриваемая территория расположена в зоне типчаково-ковыльной степи.  Естественная  растительность сохранилась на склонах и днищах балок и на пойменных участках, где произрастает вяз, терн. Видовой состав растительности беден, растительный покров представляет собой полынно-злаковую и типчаково-ковыльную растительность.

#### Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения. Тем не менее, достаточно залесены прибрежные территории  речки Мышкова.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденной долгосрочной областной целевой программы  «Газификация Волгоградской области на 2013-2017 годы» (в ред.постановления Правительства Волгоградской области от 13.05.2013 №239-п) в период 2015 года предусмотрено областное софинансирование газификации с.Васильевка (строительство 7,4 км. газопровода).

Размещение  новых объектов регионального  значения на территории села не запланировано.

Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

- В схеме территориального планирования  Октябрьского муниципального района, утвержденной  решением Октябрьской районной Думы от 30.03.2012г. №34-4/192 предусматриваются следующие мероприятия:

-увеличение производства продукции растениеводства и животноводства;

-совершенствование структуры посевных площадей;

Программой  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского  муниципального района на 2011-2014г.г., предусматривается:

-обустройство зоны санитарной защиты водоисточника;

-замена сетей водопровода (износ 50%) диаметром 100 мм протяженностью-8,5 км.

Проектом генерального плана предлагается выполнить мероприятия по:

- ремонту и строительству улиц с твердым покрытием и тротуаров на главной улице;

-ремонт электросетей;

-ремонт и строительство водозабора и очистных сооружений;

-ремонт и строительство газовых сетей для бытовых нужд населения;

-строительство пожарного поста (депо) и пирса для забора воды.

- Анализ использования территории

  - Ранее разработанная градостроительная документация

Проектным институтом "Волгоградколхозпроект" в 1969 году был выполнен проект планировки и застройки пос.Васильевка – центральной усадьбы колхоза "Красноармеец" Октябрьского района Волгоградской области. На расчетный срок проект планировки не был реализован в части строительства многоквартирного жилья. Жилая зона застроена квартальной системой. Система канализования поселка не была реализована. Общественные здания размещены по проекту.

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет  19210,0 га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в состав Васильевского сельского поселение представлена  согласно таблице1.

Таблица 1 «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь существующая (га) | Площадь планируемая (новая) по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Село Васильевка | 138,3 | 148,9 |
| 2.2 | Село Капкинка | 175,1 | 175,1 |

Земли сельскохозяйственных угодий являются основным ресурсом агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта с.Васильевка складывается в основном из жилой зоны, зоны транспортной инженерной инфраструктуры, в которой находятся сети и дороги, зоны рекреационного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр. Учитывались также особенности географического положения, степень устойчивости и сбалансированности структуры его хозяйственного комплекса, внутрирайонная миграционная привлекательность. Расчет основных показателей демографического развития проводился с учетом демографического прогноза Октябрьского района, представленного в схеме территориального планирования Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

Из-за недостаточной информативности имеющихся статистических сведений по муниципальному образованию из возможных методов расчетов численности населения в качестве базового был выбран метод имитационного прогнозирования. Прогноз будущей численности населения был произведен на основе прогностической модели следующего вида:

, где

– расчётная численность населения;

– существующая численность населения;

– среднегодовой процент естественного прироста/убыли населения;

– среднегодовой процент миграционного прироста/убыли населения;

– расчетный период

В проекте генерального плана изменение численности населения муниципального образования  прогнозировалось по трем сценариям:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

Каждый из указанных сценариев напрямую зависит от проводимых государственными структурами реформ в экономической и социальной сфере, масштабами и скоростью преодоления негативных тенденций, повышения качества жизни, а также демографической политикой государства.

Численность населения будет расти, несмотря на отрицательные показатели естественного движения (которые существенно изменятся в сторону улучшения), вследствие положительного миграционного сальдо. Однако одновременно с ростом числа жителей ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Расчетная численность населения с.Васильевка принята – 500 чел.

По данным паспорта социально экономического развития Октябрьского муниципального района, иным статистическим данным, население Васильевского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2 «Демография»

|  | По состоянию на 2010 год |
| --- | --- |
| Население всего | 623человек |
| С.Васильевка | 476 человек |
| С.Капкинка | 147 человек |
| Детей до 15 лет | 18,4% |
| Население в трудоспособном возрасте | 72% |
| Население старше трудоспособного возраста | 32% |
| Численность занятого населения, всего | 75,15% |
| В сельском хозяйстве | 39,02% |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  72% из которых  58,2% имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

  - Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда с.Васильевка является   сельскохозяйственные предприятия, по выращиванию зерновых и овощных культур, предприятия сферы обслуживания, а также небольшие  предприятия по обслуживанию сельхозтехники и обеспечению горюче-смазочными материалами. Промышленные производства на территории отсутствуют.

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд с.Васильевка  складывается  из одно и 2-х этажных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общая площадь жилого фонда Васильевского сельского  поселения составляет  - 12500  кв.м., в том числе из нее - из нее секционная –00 кв.м, которая находится в государственной и муниципальной собственности, а – 12500 кв.м. в собственности граждан.

Средняя жилищная обеспеченность  Васильевского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет – 25 кв.м./чел. По Схеме территориального планирования Октябрьского района средняя жилищная обеспеченность -  22,4 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в селе осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В с.Васильевка существуют сети инженерного электро, водо и газообеспечения.

Жилой фонд обеспечен:

-системами водоснабжения на 50 %,

-электроснабжения на 8 %,

-газоснабжения на 100 %,

-сети  канализации отсутствуют.

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура с.Васильевка представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3 «Объекты обслуживания населения»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Объект, Местонахождения | Проектная мощность (вместимость) | Фактическое использование, наличие ресурса для развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административное управление. Здание администрации, Совет нар.деп-ов. | с.Васильевка, ул.им.Головненко, 2 |  | развитие не требуется |
| 2 | МБУ сельская библиотека | с.Васильевка, ул.Центральная,6 |  |  |
| 3 | МБУК «Васильевский СДК» | с.Васильевка, ул.Центральная, 6 | 210 |  |
| 4 | МКОУ «Васильевский д/с «Улыбка» | с.Васильевка, ул.им.Шевченко,8 | 24 | 13 |
| 5 | МКОУ «Васильевская СОШ» | с.Васильевка, ул.Центральная, 11 | 320 | 37 |
| 6 | ФАП | с.Васильевка, ул.им.Шевченко, 8 | 3 | 3 |
| 7 | Почта | с.Васильевка, ул.Центральная, 7 | 4 | 4 |
| 8 | Ритуальные услуги | с.Васильевка |  |  |
| 9 | СПК «Васильевский» | с.Васильевка | 150 |  |
| 10 | Магазин ИП Сердюкова Е.А. | с.Васильевка, ул.Центральная, 14 | 28кв.м. |  |
| 11 | Магазин ИП Джабиров З.З. | с.Васильевка, ул.Центральная, 5 | 48кв.м. |  |
| 12 | Магазин ИП Погудин А.Л. | с.Васильевка, ул.Парковая, 7 | 35кв.м. |  |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть с.Васильевка имеет линейное  построение, Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы не имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом.

Проектом генерального плана предлагается выполнить мероприятия по ремонту улиц с твердым покрытием протяженностью 9,41 км и тротуаров на главной улице и строительству 1,04км улиц.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта – 9,41 км.

3. Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории села выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

2. необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. достаточность объектов социальной инфраструктуры

4. необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон села.

5.	необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего генерального плана, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта происходит с учетом использования для застройки, имеющихся земельных ресурсов внутри села.

3.2.     Определение и установление административных границ территории Васильевского сельского поселения.

При определении и установлении границ с.Васильевка были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами и пожелания администрации. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения села: (кладбище, площадки для сбора ТБО),  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие села на 20 лет.

3.3.   Перечень земельных участков включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования, с учетом границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет.

В состав населенного пункта с.Васильевка предполагается включение следующих земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения: для размещения сельского кладбища.

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта:

| № п/п | Земельный участок | Описание местоположения (адрес) | Кад. номер и площадь | Существующая категория земель | Планируемый вид использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское кладбище | Северо-восточнее с.Васильевка | Не сформирован | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона специального назначения |
| 2 | Озеленение | Южнее с.Васильевка | Не сформирован | Земли сельскохозяйственного назначения | Рекреационная зона |

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что новое размещение социальных объектов местного значения на территории населенного пункта не требуется, ввиду того, что существующая социальная инфраструктура заполнена на проектную мощность. Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 500 человек.

3.5.   Необходимое бытовое и инженерное обеспечение

Основными направлениями в организации систем водоснабжения и водоотведения существующих населенных мест являются:

- сохранение экологической чистоты поверхностных водоисточников и подземных вод;

-экономия питьевой воды;

-обоснование принятых схем водоснабжения и водоотведения с технико-экономическим расчетом с рассмотрением нескольких вариантов;

-применение новейших технологий для подготовки питьевой воды в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и СанПиН;

-организация одновременного строительства в населенных пунктах систем водоснабжения и водоотведения с необходимым комплексом очистных сооружений для очистки бытовых сточных вод, с применением передовых технологий по очистке и обработке осадков;

-в связи с удаленностью населенных мест и малочисленностью населения возможно применение децентрализованных систем канализации.

Строительство централизованных водозаборов позволит осуществить мероприятия по подготовке хоз-питьевой воды, т.е. производить ее улучшения (умягчение), обеззараживание, создавать специальные запасы в резервуарах чистой воды, противопожарные запасы.

Проектируемые системы водоснабжения относятся ко II категории надежности подачи воды, т.е. длительность снижения подачи воды не должна превышать 15 суток в размере, не превышающем  30% водопотребления.

В состав сооружений включаются скважины, резервуары чистой воды, установки по обеззараживанию, насосная станция II подъема  с группой сетевых насосов. При повышенной жесткости возможно применение установки типа «Струя», обеспечивающей умягчение подземных  вод известково-содовыми растворами. Производительность установок 400-800 м3/сут. Регулирование водоподачи должно осуществляться водонапорными башнями с баками емкостью не менее 50м3.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет 200 л/сут на одного жителя (qж).

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =∑qжxΝж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

- Расчетное число жителей на расчетный срок с.Васильевка составляет  500  человек.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды составит:

Qсут. =200л/сут x 500 чел./1000 = 100,0 м³/сут

2. Расход воды на полив зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 50л x 500 чел./1000 = 25,0 м³/сут

3. Количество воды на нужды производства определяется в соответствии с п. 2.1 пр.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет 20% от суточного расхода

Qпр. = (100,0 м³/сут + 25,0 м³/сут) x 20/100 = 2,5м³/сут

Общий расход на расчетный срок составит:

Qсут = 100,0 м³/сут + 25,0 м³/сут + 2,5 м³/сут = 127,5 м³/сут.

Кроме этого необходимо предусмотреть водопотребление на пожаротушение. Для обеспечения наружного пожаротушения необходимо учитывать расходы на противопожарные нужды. В соответствии с табл. 5 СНиП 2.04.02-84 расход воды на один пожар составляет 10 л/с, при количестве одновременных пожаров – 2.

Для расчета водопотребления приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного (за год) водоотведения на одного потребителя, приведенные в СНиП 2.04.03-85

Таблица 5 «Потребность в строительстве объектов инженерной, транспортной и бытовой инфраструктуры»

|  | Объекты инженерной, транспортной и бытовой инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети водоснабжения (включая объекты обслуживания …водозаборы, насосные и т.д.) | шт | 1 | 20 | 0 |
| 2 | Сети газоснабжения | км |  |  |  |
| 3 | Улично-дорожная сеть | км | 9,41 | 20 | +1,04 |
| 4 | Ритуальные услуги | га | 1,17 |  | 1,17 |

В плане развития систем водоотведения в населенном пункте сельского поселения необходимо предусматривать строительство отдельных очистных сооружений малой мощности. Для организации системы водоотведения могут  быть рекомендованы комплексная установка заводского изготовления «Техносфера БИО – 200». Каждая такая установка предназначена для усреднения, биологической очистки, доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды. Установка проста в эксплуатации, не требует сложных наладочных работ, монтируется в помещении, либо производится обваловка с перекрытием деревянными щитами. Конкретные параметры того или иного типа очистных станций уточняются на стадии подготовки документации по планировке территорий. Применение станций заводской готовности позволят заметно снизить затраты на монтажные и пусконаладочные работы.

Проектные предложения развития газоснабжения разработаны ОАО «Газпром» в увязке со схемой газоснабжения Волгоградской области. Проектом предусматривается расширение газопроводных сетей с доведением охвата газоснабжением поселений до 100 %. Намечается строительство магистральных газопроводов, что позволит газифицировать все жилые и общественные здания поселения.

Для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением существующих и проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок. Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблицах  и удельными нормами расхода газа.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной  Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Имеющаяся система электроснабжения обеспечивает существующие и перспективные потребности поселения. Реконструкция и капитальный ремонт сетей и оборудования ведется в плановом режиме в соответствии с программой модернизации, имеющейся в энергоснабжающей организации.

На  территории села имеется узел  почтовой  связи ФГУП «Почта России».  Режим  работы  клиентского  зала  почтамта  в полном объеме удовлетворяет потребности жителей.

Узел почтовой связи оказывает  услуги почтовой связи  населению  и  предприятиям:

- производит прием и выдачу заказной и простой корреспонденции;

- прием и выдача посылок и ценных бандеролей;

- выполняется прием и отправка переводов, в том числе электронных и

телеграф  плюс;

- производит прием коммунальных платежей;

- производит услугу почтальон  на  дому;

- производит ежемесячную выплату пенсий, а также пенсионерам с доставкой,

- по необходимости продажа в розницу конвертов, марок, газет и журналов;

- производит реализацию всех газет и журналов в розницу.

Анализ современного состояния улично-дорожной сети выявил недостаточное обеспечение улиц твердым покрытием, необходимость реконструкции значительного количества дорожного покрытия. Требуется строительство твердого покрытия для обеспечения комфортной транспортной связи на территории всего села. На некоторых улицах предлагается реконструкция и улучшение грунтового покрытия.

3.6.   Развитие жилой зоны

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях за счет индивидуальной застройки.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая – 47,94 га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 53,68 га. Плотность населения в границах зоны составляет 10,4 чел./ га, перспективное развитие жилой зоны не приведет к уменьшению плотности исходя из современных тенденции в развитии жилищного строительства

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты, парк, площадку и т.д.;

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая – 4,02 га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 5,71 га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Производственная зона объединяет предприятия и предусматривает резерв для размещения других объектов, а также инфраструктурных объектов местного значения: площадь производственной зоны  существующая – 11,46 га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 14,27 га.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

- Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, в том числе природного каркаса озелененных прибрежных территорий.

Площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 3) из расчета не менее 12 м2/ человека и составляет   0,6 га.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения включает общественные пространства и зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения вдоль реки, объекты спортивного назначения и объекты отдыха и рыбалки. Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих и проектируемых плоскостных объектов (площадок, стадионов).

Генеральным планом на расчетный срок определена резервная территория 12,93 га  под объекты рекреационного назначения.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны.

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО.

В настоящее время площадь таких территорий составляет 1,17 га, а на перспективу будет составлять 1,17 га.

4.1.   Сведения по объектам культурного наследия.

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории села Васильевка находится Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы и памятный знак «На рубеже мужества», где были разгромлены немецко-фашистские захватчики. Территория памятников и  охранных зон не установлены в соответствии с требованиями законодательства о культуре.

4.2.    Охрана и использование природных объектов

На территории Васильевского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

4.3.   Водоохранные зоны,  зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На территории с.Васильевка водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин с использованием скважинных насосов.

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 50 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго и третьего поясов размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод определяется гидродинамическим расчетом.

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Ширина водоохраной зоны и режим хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствие с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65. Водоохранные зоны, создаваемые с целью поддержания в  водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые указаны в федеральном «Положении о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» №1404 от 23.11.96. В пределах водоохранной зоны выделяется прибрежная защитная полоса, имеющая более строгий режим хозяйственной деятельности.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (шириной 50 метров для всех объектов), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянкина дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

4.4.    Охранные зоны.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50% от нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитная зона от площадок временного хранения твердых бытовых отходов составляет 500 м.

В соответствии с прил. 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 принята санитарная полоса отчуждения газопровода шириной 20 м.

Границы санитарных разрывов для воздушной линии электропередач установлен в соответствии с указаниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 20 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ.

Охранные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций:

Магистральные нефте-, газопроводы - установлены в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», п.3.16

Высоковольтные линии электропередач -установлены в соответствии с  «Правилами устройства электроустановок».

Автомобильные дороги - установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*,пп. 6.8, 6.9 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (№1420 от 01.12.1998г.).

Охранная зона от вышки сотовой связи и расположенного на ней оборудования составляет 50 м.

4.5.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области на территории села возможно возникновение следующих ЧС природного характера:

- Сильный ветер – скорость ветра при порывах 25 м/сек и более;

- Крупный град – диаметр градин 15 мм и более;

- Сильный снегопад - количество осадков 150мм и более, за 12 часов и менее;

- Землетрясение до 7 баллов;

- Гололед -отложения на проводах диаметром 20мм и более.

- Пожары природные – да

Сведения об опасных природных процессах, характерных для района планируемой территории и о категориях опасности этих объектов приведены в соответствии с требованиями  СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий".

Категория оценки сложности природных условий – средней сложности.

Категория опасности природных процессов – умеренно-опасные, по отдельным показателям) -  опасные.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| Град | Динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающий конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод; гидродинамическое давление потока грунтовых вод; загрязнение (засоление) почв, грунтов; коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение | Аэродинамический Гидродинамический Гидрохимический | Ударная волна; поток (течение) воды; загрязнение гидросферы, почв, грунтов |

При возникновении ЧС, обусловленных сложными метеоусловиями, возможны отключения электроэнергии из-за обледенения и порывов линий электропередач, аварии на коммуникациях тепло-водоснабжения, увеличение  случаев дорожно-транспортных происшествий, нарушение работы объектов жизеобеспечения, социальной и бытовой инфраструктуры, что в целом может негативно отразиться на нормальной жизнедеятельности населения, затруднить проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

На проектируемой территории возможно шквалисто-смерчевое усиление ветра (порывы свыше 25 м/сек), повторяющиеся ежегодно с частотой                    5 х 10-4год-1

На основании данных о застройке исследуемой территории проведена оценка степеней разрушений зданий и сооружений.

Предполагаемые степени разрушения зданий и сооружений на территории города составят («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС», приложение № 4.):

слабая - разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений:

заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах;

откалывание штукатурки; падение кровельных черепиц; трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей;

средняя- разрушение перегородок, кровли, части сооружения, большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах;

сильная - значительные деформации несущих конструкций, сквозные трещины и проломы в стенах, обрушения части стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних этажей;

полная - полное разрушение несущих конструкций, приводящее к обрушению здания. Здание восстановлению не подлежит.

При этом:

- количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 % от  имеющегося в районе воздействия урагана;

- количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия урагана;

- количество пострадавших может составить до 30 человек;

- вероятность наступления чрезвычайной ситуации при урагане составит 1*10-5 год-1

При сильном снегопаде – выпадение осадков 150мм и более за12 часов и менее образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный снежными заносами. Последствия снежных заносов могут быть достаточно тяжелыми. Они в состоянии парализовать большинство видов транспорта, приостановив перевозку людей и грузов. Колесные автомобили не могут обычно двигаться по ровным заснеженным дорогам, если толщина снежного покрова превышает половину диаметра колеса. Люди, оказавшиеся на местности в изоляции из-за снежных заносов, подвергаются опасности обморожения и гибели, а в условиях бурана теряют ориентировку. Если заносам сопутствует сильные морозы и ветры, могут выходить из строя системы электроснабжения, теплоснабжения, связи. Аккумуляция снега на крышах зданий и сооружений свыше избыточных нагрузок приводит к их обрушению.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании  поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5оС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 оС при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. Вес гололедных корок может превышать 10кг/м (до 35кг/м). Такая нагрузка разрушительна для большинства проводных линий и многих мачт. Повторяемость гололеда наиболее высока у водных поверхностей и достигает более 10-ти дней в году.

Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач, происходит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 00 до +30С и ветре 10-20м/с. Диаметр отложения снега на проводах достигает 20см, вес 2-4 кг на 1 м. Провода рвутся не столько под тяжестью снега и льда, сколько от ветровой нагрузки. На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка.

При крупном граде – диаметр градин 20 мм и более(частота наступления ЧС–1*10-2 размер зоны стихийного бедствия может составить 2-3 км2. Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и ливне. Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и разрушения сооружений.  Число дней с грозой – 15, средняя продолжительность гроз –40-60 ч/ год.

Весьма тяжелые повреждения град наносит посевам. Результаты оценки последствий града. Наиболее вероятный сценарий развития ЧС :

- размер зоны ЧС - 2 – 3 км,

- количество пострадавших – 12 чел,

- возможный ущерб – 700 тыс.руб

Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта. При этом:

- количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 % от имеющегося в районе воздействия града;

- количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия града.

Для оповещения и информирования населения используются сети проводного радио и телевещания.  Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания, в двух  или трехкратном повторении речевого сообщения. Передача информации осуществляется дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС  России по Волгоградской области, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Оповещение населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения осуществляется с использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.

При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз к месту жительства.

Вторичным последствием стихийных бедствий является возникновение ЧС (пожары, взрывы) в зданиях или на территории промышленных предприятий и общественных учреждений, сотрудники которых должны подать по телефону сигнал тревоги в пожарную часть, обесточить оборудование, организовать тушение пожара средствами первичного пожаротушения.

Мероприятия по молниезащите.

Молниезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от разрядов молний.

Выбор молниезащиты зависит от назначения здания, интенсивности грозовой деятельности и ожидаемого числа поражений в год. Здания защищаются от прямых ударов молний молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемников (воспринимающих на себя разряд молнии), заземлителей (для отвода разряда в землю) и токоотводов, соединяющих молниеприемники с заземлителями. Для защиты телеантенны и радиотрансляционных стоек от атмосферных разрядов предусмотрено устройство молниеотводов в жилых, общественных зданиях и на промышленных объектах, состоящего из стальной шины, соединяющей телеантенну и радио стойку с заземлителями. Шина прокладывается по покрытию кровли скрыто. Спуск шины к заземлителю в основном осуществляется по фасаду. Все соединения молниеотвода производятся на сварке. Молниеотвод покрывается битумом 2 раза. Для заземлителей используется арматурная сталь, забиваемая в землю на глубину 5,5 м, с разносом 5 м. Заземлители соединяются между собой стальной полосой. Конец полосы заземлителя приваривается к шине, проложенной по фасаду.

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования (каркасы щитов, стальные трубы электропроводки и т.д.), подлежат заземлению путем металлического соединения с нулевым проводом сети.

Металлические корпуса ванн должны иметь соединения с трубами водопровода для выравнивания потенциала между водопроводной трубой и корпусом ванны при неисправности электропроводки. При вводе в жилые и общественные здания и сооружения выполнить повторное заземление нулевого провода ВРЩ.

В жилых и общественные здания и сооружениях предусмотрена система выравнивания потенциалов путем следующих выводящих частей:

- основной магистральный защитный проводник;

- основной магистральный заземляющий проводник;

- стальные трубы коммуникаций;

- металлические части строительных конструкций.

При строительстве сооружений должна быть выполнена молниезащита и заземление телефонных, электросиренных, телевизионных и радиотрансляционных кабелей.

При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии территория населенного пункта попадает в зоны риска возникновения:

-  возможного сильного радиоактивного заражения;

- возможного  опасного химического заражения при выбросе опасных веществ;

Возникновение  чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно по причине:

- аварии на опасных объектах  АЗС.

- аварии  газопроводах;

- негативные природные явления (обледенение, затопление);

- биолого-социальные опасности.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий  гражданской обороны в рамках территориального планирования:

-строительство приемо-эвакуационных пуктов для прибывающего населения,

-строительство сетей оповещения,

-строительство водозаборных пирсов.

-строительство пожарного депо, которое обслуживает населенный пункт. Расстояние до каждого должно соответствовать 10 минутам прибытия.

4.6.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках организации и ведения противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио  и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

Таблица 6 «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарный пирс, местное значение | м | Отсутст вует | 200 | Новое строительство |
| 2. | Пожарное депо, Региональное значение | Пост, машиноместа | Отсутст вует | 1 машина | Новое строительство |

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически  опасных веществ. Пропускной режим в организациях и учреждениях нет. Большинство объектов  не охраняются.  Нет ни одного учреждения с массовым пребыванием людей оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами милиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и  ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения  должны быть предусмотрены  пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м.   Пожаровзрывоопасные предприятия обязательно должны  иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам .

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог  предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с  требованиями соответствующих статей  Закона Волгоградской области «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Волгоградской области» №617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями  СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

Необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Волгоградской области;

  - установка теле-радиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых) ПРУ;

- установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Волгоградской области;

  - установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории села необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для приема эвакуируемого населения в военное время. Под защитные сооружения  необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно -спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта к 2034 году будет способствовать развитию Васильевского поселения со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели»

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
| Общие показатели |
| 1 | Общая площадь земель поселения | га | 19318 | 19318 |
| 2 | Площадь земель населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га | 138,3 175,1 | 148,9 175,1 |
| 3 | Общая численность населения | чел. | 623 |  |
| 4 | Численность населения по хуторам (с.Васильевка/с.Капкинка) | чел. | 476/147 | 500/ |
| 5 | Благоустроенность жилого фонда* | % | Жилищный фонд характеризуется низким уровнем обеспеченности инженерной инфраструктурой | 100 |
| Зонирование с.Васильевка |
| 1 | Жилая зона | га | 47,94 | 53,68 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 4,02 | 5,71 |
| 3 | Производственная зона | га | 11,46 | 14,27 |
| 4 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 24,41 | 26,24 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,32 | 12,93 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0 | 34,29 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 1,17 | 1,17 |
| 8 | Иные | га | 48,98 | 0,61 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.