ПРОЕКТ

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения  Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 26.04.2012 г. № 33/68 (применительно к  территории с. Капкинка).

1.1.  В раздел 9.  Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах территориальной зоны внести следующие изменения:

1) Статья 44.  Жилая зона (Ж)

а) таблицу III. 1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  для жилой зоны (Ж) – изложить в новой редакции:

«Таблица III. 1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны (Ж)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | отдельно стоящие односемейные жилые здания | отдельно стоящие блокированные двухсемейные жилые здания | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания | Школы общеобразовательные | магазины товаров первой необходимости | временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля) и обслуживания населения | Строения для содержания домашних животных и птицы | здания, строения, сооружения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |
| минимальная площадь земельного участка | кв.м | 500 | 500 | 3000 | 6000 | 50 | 50 | 600 | 600 |
| максимальная площадь земельного участка | кв.м | 5000 | 2500 | 10000 | 25000 | 300 | 200 | 1200 | 1200 |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 15 | 10 | 20 | 25 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | м | 1 | 0 - при примыкании 3 - в остальных случаях | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | м | 1 | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| максимальная высота зданий, строений | м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| предельное количество этажей | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
|  | % | 60 | 75 | 50 | 50 | 70 | 80 | 40 | 60 |

б)  подпункт 1.3. «Условно-разрешенные виды  использования»   пункта 1. «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»  изложить в новой редакции:

«1.3. Условно-разрешенные виды использования

- пункты оказания первой медицинской помощи

- аптечные учреждения

- здания, строения, сооружения бытового обслуживания населения (ремонт бытовой

техники, ателье, парикмахерские, косметические и лечебно-профилактические салоны,

химчистки, прачечные);

- площадки для детей, отдыха, спортивных занятий;

- теннисные корты;

- здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий;

- школы-интернаты любого профиля и дома ребенка

- кафе, закусочные отдельно стоящие

- объекты, связанные с отправлением культа

- объекты коммунально-бытового назначения

- объекты социального назначения;

- здания, строения, сооружения почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций

- временные объекты торговли (павильоны розничной и мелкооптовой торговли) и

обслуживания населения

- плодовые и овощные хранилища (сооружения для хранения плодовых и овощных культур).

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка - 500 кв. метров;

- б) максимальная площадь земельного участка - 10000 кв. метров;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 10 метров.

3. Предельное количество этажей – 3 шт.;

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого  размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.».

2) Статья 45. Общественно-деловая зона

а) таблицу III. 2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  для  общественно-деловой зоны ( Ц ) – изложить в новой редакции:

«Таблица III. 2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства для общественно-деловой зоны ( Ц )

| Размеры и параметры | Единицы измерения | конторские здания с офисами организаций, фирм, компаний | магазины, торговые центры, мини-рынки | клубы, дискотеки, танцзалы | предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные) | аптеки | спортивные клубы | Транспортно-экспедиционные агентства и фирмы | здания и сооружения бытового обслуживания населения | отделения, участковые пункты милиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |
| минимальная площадь земельного участка | кв.м | 1200 | 100 | 2000 | 150 | 500 | 2000 | 2000 | 50 | 500 |
| максимальная площадь земельного участка | кв.м | 4500 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 5000 | 6000 | 2000 | 2500 |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 35 | 6 | 30 | 8 | 6 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | 3* | 1* | 5* | 5* | 3 | 5* | 5* | 5* | 5* |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | м | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | м | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| максимальная высота (до самой высокой точки) | м | 13 | 9 | 13 | 8 | 6 | 13 | 6 | 9 | 6 |
| максимальная высота стен | м | 10 | 6,5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6,5 | 4 |
| предельное количество этажей | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
|  | % | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 50 |

*-  если иной показатель не установлен проектом планировки»

б)  подпункт 1.3. «Условно-разрешенные виды  использования»   пункта 1. «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»  изложить в новой редакции:

« 1.3.Условно-разрешенные виды использования

- жилые дома разных типов;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- бани и сауны;

- общественные туалеты;

- объекты пожарной охраны;

- объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка - 500 кв. метров;

- б) максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. метров;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 10 метров.

3. Предельное количество этажей – 3 шт.;

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого  размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.».

3) Статья 46. Производственная   зона ( П )

а) таблицу III. 3. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  для  производственной  зоны   ( П ) – изложить в новой редакции:

«Таблица III. 3. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства для производственной  зоны   ( П )

| Размеры и параметры | Единицы измерения | основные площадки производственных предприятий III ,IV, V класса вредности различного профиля | объекты складского назначения различного профиля | гаражи и стоянки хранения грузовых автомобилей, автобусов | станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения | административные и конторские здания | проектные, научноисследовательские организации и лаборатории | теплицы | специализированные павильоны по продаже товаров собственного производства | здания, строения сооружения, павильоны оптовой и мелкооптовой торговли | здания, строения, сооружения пожарной охраны | здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны | озелененные территории санитарнозащитных зон | объекты технического и инженерного обеспечения предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |
| минимальная площадь земельного участка | кв.м | 2000 | 2500 | 600 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 100 | 500 |
| максимальная площадь земельного участка | не подлежит ограничению |  |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | 1,5* 8** | 8 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 1,5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1,5* 8** | 1 | 1 |
| предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| максимальная высота (до самой высокой точки) | м | ПП | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 | не подлежит ограничению |
| предельное количество этажей | шт | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | не подлежит ограничению |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | ПП | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
|  | % | 50 | 80 | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 70 | 80 | 70 |

П – устанавливается по проектной документации *- при отсутствии въезда в здание  ** - при наличии въезда в здание

б) подпункт 1.3. «Условно-разрешенные виды  использования»   пункта 1. «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»  изложить в новой редакции:

« 1.3.Условно-разрешенные виды использования

- автозаправочные станции различного типа;

- временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны) и обслуживания населения;

- здания, строения, сооружения общественного питания (кафе, столовые, буфеты);

- здания, строения, сооружения коммунально-бытового назначения;

2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка - 50 кв. метров;

- б) максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. метров;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 10 метров.

3.  предельное количество этажей – 3 шт.;

4. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого  размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

5.максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.».

4). Статью 47. Зона рекреационного назначения (Р) изложить в новой редакции:

« Статья 47. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р)

Зона выделена для обеспечения разрешительно - правовых условий и процедур формирования озелененных участков поселения, ГОРОДСКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ предназначенных для кратковременного отдыха и проведения досуга населением на обустроенных открытых пространствах в жилых кварталах поселения, в пределах установленных красных линий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1.1. Основные виды разрешенного использования

-    парки;

- сады;

- бульвары, скверы, аллеи;

- спортивные и игровые площадки.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: бассейны, фонтаны, малые

архитектурные формы;

- комплексы аттракционов, игровые залы

- предприятия общественного питания;

- элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального

искусства;

- хозяйственные здания, строения, сооружения;

- зеленые пляжи;

- парковки автомобилей;

- общественные туалеты.

1. 3.  Условно-разрешенные виды использования

- здания, строения, сооружения органов внутренних дел;

- временные павильоны для розничной торговли и обслуживания населения;

- объекты пожарной охраны;

- резервуары для хранения воды;

- площадки для выгула собак;

- автомобильные стоянки;

- пляжи.

2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

а) Минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м. ;

- б) максимальная площадь земельного участка – 10000 кв. м.;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы –  5 кв. м.;

3. Предельная высота зданий – не подлежит ограничению;

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60 %.».

5).Статью 48. Зона особо охраняемых территорий историко-культурного назначения (ООТ) изложить в новой редакции:

«Статья 48. Зона особо охраняемых территорий историко-культурного назначения (ООТ)

Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий сохранения военных и гражданских захоронений.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1.1. Условно-разрешённые виды использования

- памятники, мемориалы;

- объекты внешнего благоустройства;

- мемориальные скверы;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- объекты жилищно-коммунального хозяйства

- захоронения.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

а) Минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м. ;

- б) максимальная площадь земельного участка – 10000 кв. м.;

- в) минимальная ширина вдоль фронта улицы –  5 кв. м.;

3. Предельная высота зданий – не подлежит ограничению;

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60 %.».